## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحیم

## Slide 2
یکی از سنت های پسندیده در سیره اهل بیت
علیهم السلام پوشاندن لباس شادوروشن بر تن کودک است
که اثر روحی روانی و اجتماعی دارد .

## Slide 3
عنوان :الگوی لباس کودک
مقطع:کاردانی
رشته:طراحی ودوخت
درس : اندازه گیری
مدرس:فضه محمدی راستی
دانشکده فنی زینب کبری (س)همدان

## Slide 4: روش های اندازه گیری قسمتهای مختلف بدن

## Slide 5
اندازه های بدن کودک از روی یک لباس زیر نازک وبا پای بدون کفش گرفته می شود .با بستن یک تکه نوار یا کش ،خط کمر طبیعی را مشخص کنید.

## Slide 6: بلندی تمام قد:اندازه های عمودی در حالی که کودک صاف ایستاده ودو پای او نزدیک به هم است،گرفته شود بلندی تمام قد از فرق سر تا کف پاست .

## Slide 7: دورسینه:متر را باید از زیر بغلها رد کرد ودر میان پیش سینه اندازه گرفت – متر را نباید شل وآزاد نگهداشت

## Slide 8: کمر :در حالی که کودک راحت ایستاده و شکم در وضعیت معمولی است دور کمر را اندازه می گیریم . دور کمر را در حالی که کودک شکمش را تو داده است ،اندازه نگیرید.

## Slide 9: دور کمر پائینی:۳یا ۴ سانتیمتر از خط کمر طبیعی پائین آمده و دوباره اندازه می گیریم .از این اندازه برای شلوار جین و مدلهایی که کمر پایین تر از حد معمول خط کمر قرار دارد استفاده می شود

## Slide 10: دور باسن:از برجسته ترین قسمت نشیمنگاه کودک اندازه گیری می شود.

## Slide 11: کارور پشت : در محل اتصال دست به تنه خطی تشکیل می شودکه اندازه کارور پشت است .

## Slide 12: دور گردن:یک سر متر رادر جلو گردن بالای گودی قرار داده ،آن را از روی مهره بر جسته پشت گردن می گذاریم وبه بالای گودی جلو می رسانیم و اندازه می گیریم .

## Slide 13: سرشانه : اندازه محل وصل گردن به تنه روی شانه تا روی هلالی بالای بازو در قسمت سرشانه.

## Slide 14: دور بازو :اندازه روی برجسته ترین قسمت دور بازو دور مچ:دور مچ را از روی برجسته دست اندازه می گیریم ومتر هم باید کمی آزاد باشد .

## Slide 15: بلندی حلقه آستین (کف آستین):اندازه ازمهره پشت گردن بصورت عمودی به پائین تا(امتداد خط افقی )زیر بغل اندازه گیری می شود بلندی پشت بالاتنه:اندازه مهره پشت گردن تا حاشیه پائین نوار بلندی باسن:ااز خط کمر تا برجسته ترین قسمت نشیمنگاه که خط باسن است

## Slide 16: از برجسته ترین مهره پشت تا کف پا قد پشت تا زمین است . _از خط کمر طبیعی در وسط پشت تا پشت زانو ایجاد می شود قد کمر تا زانو است که قد دامن محسوب می شود . -اندازه وسط پا هم از قسمت داخلی پا تا کف زمین است

## Slide 17: بلندی فاق:در حالی که کودک روی صندلی نشسته ،از خط کمر در پهلو تا کف صندلی را اندازه می زنیم . بلندی فاق را می توان با محاسبه اندازهبلندی کمر تا زمین است تفریق فاصله وسط پا را از آن بدست آورد.

## Slide 18: قد آستین : بلندی آستین را از قسمت بالای هلالی بازو را تا روی استخوان برجسته مچ اندازه بگیرید .

## Slide 19: دور سر: با قرار دادن متر در وسط پیشانی و عبور آن از پشت سر تا محل شروع اندازه گیری .

## Slide 20: اندازه بلندی تنه: از سر شانه تا وسط پا از وسط شانه در قسمت پشت متر را قرار داده وآن را از وسط پادعبور دهید و سپس از روی شکم تا وسط سر شانه جلو به محل آغاز اندازه گیری ببرید ( برای لباس سرهمی ).